###### ООО «ПРОМСТАНКОСЕРВИС»

Санкт-Петербург

ПАСПОРТ Процессор ПМНЦ-31

Общие сведения об изделии

Процессор ПМНЦ-31 предназначен для работы в составе УЧПУ «МНЦ-31» или «Электроника НЦ-31» и полностью выполняет функции устройств ПрЦ, ОЗУ,  АМТ УЧПУ «Электроника НЦ-31». При этом позволяет производить ввод-вывод управляющих программ либо непосредственно с ПЭВМ, либо чрез флеш-накопитель. Использование процессора МНЦ-31 не требует резервного источника питания для хранения программ и параметров при выключении сетевого питания УЧПУ.

Основные технические данные

Электрическое питание процессора осуществляется постоянным током от стабилизированного источника питания:

Напряжение питания: 								+5В + 10% .

Входные и выходные  сигналы.

Входными и выходными сигналами процессора являются сигналы  магистрали устройств связи со станком (УСС) УЧПУ «Электроника НЦ-31»  с их электрическими и временными параметрами, что позволяет использовать процессор как в составе УЧПУ «Электроника НЦ-31», так и «МНЦ-31».

Интервал рабочих температур:					 0С…+40С

Размер: 									366,7 х 220мм

Масса:										не более 300г.

Степень защиты: 								IP43

Ввод – вывод управляющих программ

- Режим связи с ПЭВМ.

Соединить Com-port ПК с разъемом  процессора кабелем при выключенных устройствах.

ВНИМАНИЕ! ПК и УЧПУ должны быть заземлены на одну шину. На ПК запустить «Терминал МНЦ-31». После включения УЧПУ в режиме РПТ нажмите клавишу «Перемещение по Х». Цифровые индикаторы погаснут и загорятся светодиоды над всеми кнопками выбора режима Процессор готов к связис ПК через «Терминал МНЦ-31». Действия при вводе-выводе управляющих программ приведены в описании на «Терминал МНЦ-31».

- Копирование программ из памяти процессора на флэш-накопитель.

При подключенном флэш-накопителе в режиме РПТ нажмите клавишу «F». В крайнем правом цифровом индикаторе отобразится номер зоны памяти программ, содержимое которой будет скопировано во флэш-накопитель. Используйте

цифровые клавиши для изменения номера зоны. Для осуществления записи нажмите "Пуск", для возврата в РПТ - любую другую клавишу.

- Копирование программ со съемного флэш-накопителя в память УЧПУ.

В режиме РПТ нажмите клавишу "N". В крайнем правом цифровом индикаторе отобразится номер зоны памяти программ, в которую будет скопирована программа, хранящаяся во флэш-накопителе. Используйте цифровые клавиши для изменения номера зоны. Для осуществления записи нажмите "Пуск", для возврата в РПТ - любую другую клавишу.

ВНИМАНИЕ! Запись и чтение программ с флэш-накопителя возможны, только если память в УЧПУ размечена зонами по 250 или 500 кадров. При записи программы с компьютера на флэш-накопитель необходимо в поле "тип УЧПУ" выбрать: «НЦ-31-250»,  если память в УЧПУ размечена зонами по 250 кадров или «НЦ-31-500», если память в УЧПУ размечена зонами по 500 кадров.

- Работа с параметрами системы.

Процессор ПМНЦ-31 позволяет работать с 3-ей, 4-ой или расширенной версией параметров. Ввод, изменение и инициализация проводятся согласно инструкциям приведенным в альбомах №№2, 5 для УЧПУ «Электроника НЦ-31». Особенности при работе с параметрами системы для процессора ПМНЦ-31.

Сброс параметров.

В режиме РПТ нажмите клавишу «Деблокировка параметров». На цифровых индикаторах отобразятся нули, над кнопками «Пуск» и «Деблокировка параметров» загорятся светодиоды. Нажмите кнопку «Пуск» для сброса параметров, любую другую клавишу – для отмены сброса.

Сброс программ.

В режиме РПТ нажмите клавишу «Деблокировка памяти». На цифровых индикаторах отобразятся нули, над кнопками «Пуск» и «Деблокировка памяти» загорятся светодиоды. Нажмите кнопку «Пуск» для сброса программы,	любую другую клавишу – для отмены сброса.

Комплектность

1. Процессор ПМНЦ-31  -  1шт.

2. Элементы интерфейса RS-232 (по заказу) – 1шт.

3. Кабель для подключения флэш-модуля (по заказу) – 1шт.

4. Паспорт – 1шт.

Свидетельство о приемке

На основании осмотра и проведенных испытаний Процессор ПМНЦ-31 зав.№___________ признан годным к эксплуатации.

Дата приемки___________200  г.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу процессора при соблюдении потребителем эксплуатационных характеристик указанных в данном паспорте.

Гарантийный срок работы контроллера –12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия – изготовителя

197342, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д.64 лит. «Т»

ООО «Промстанкосервис», тел./факс: 492-12-72, e-mail: spbpss@mail.ru